## Slide 1
หน่วยการเรียนรู้
สื่อการสอนประกอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ไฟฟ้า

## Slide 2
Timeline หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้า
ปริมาณไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
พลังงานไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

## Slide 3
บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ว 2.3 ม.3/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
และคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สมการ V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.3 ม.3/2 เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
ว 2.3 ม.3/3 ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า
ว 2.3 ม.3/4 วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทาน
หลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.3 ม.3/5 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน
ว 2.3 ม.3/6 บรรยายการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้
ว 2.3 ม.3/7 เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า

## Slide 4
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
จากภาพ นำตัวเลขหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเติมให้ตรงกับหน้าที่ของอุปกรณ์นั้น ๆ ให้ถูกต้อง
................ เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า
................ เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า
................ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง
................ เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า
สายไฟฟ้า สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย
(ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 หน้า 64 สสวท.)

## Slide 5
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน
จากภาพ นำตัวเลขหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเติมให้ตรงกับหน้าที่ของอุปกรณ์นั้น ๆ ให้ถูกต้อง
................ เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า
................ เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า
................ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง
................ เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า
สายไฟฟ้า สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย
(ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 หน้า 64 สสวท.)
สวิตช์
ถ่านไฟฉาย
หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า

## Slide 6
ไฟฟ้า (Electricity)
เป็นพลังงานรูปหนึ่ง ซึ่งได้มาจากพลังงานรูปอื่น ๆ เช่น พลังงานจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง พลังงานจากน้ำ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น และพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน โดยอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

## Slide 7
ปริมาณไฟฟ้า
บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

## Slide 8
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อต้องการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงาน ต้องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งมีความต่างศักย์ไฟฟ้า จากนั้นจะมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ซึ่งขณะที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่พลังงานจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะส่งผ่านสายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น
ภาพแสดง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า

## Slide 9
ปริมาณทางไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า (electric current) | ความต่างศักย์ไฟฟ้า (voltage)
กระแสไฟฟ้า คือ ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ผ่านพื้นที่หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา | ศักย์ไฟฟ้าเป็นค่าของพลังงานที่มีอยู่ในประจุไฟฟ้า ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ ความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุด ต่อหน่วยประจุ
ทิศทางเคลื่อนที่ จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ (ขั้วบวกไปขั้วลบ) และจะหยุดไหล เมื่อศักย์ไฟฟ้าทั้งสองจุดเท่ากัน | ทิศทางเคลื่อนที่ จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ (ขั้วบวกไปขั้วลบ) และจะหยุดไหลเมื่อศักย์ไฟฟ้าทั้งสองจุดเท่ากัน
สัญลักษณ์ที่ใช้แทน คือ I | สัญลักษณ์ที่ใช้แทน คือ V
หน่วยเป็น แอมแปร์ (ampere : A) | หน่วยเป็น โวลต์ (volt : V)
เครื่องมือที่ใช้วัดค่า คือ แอมมิเตอร์ (ammeter) | เครื่องมือที่ใช้วัดค่า คือ โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)

## Slide 10
การเคลื่อนที่หรือถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด จึงเกิดกระแสไฟฟ้า 2 แบบ คือ 1. กระแสไฟฟ้าหรือกระแสสมมุติ เกิดจากการเคลื่อนที่หรือถ่ายเทของ ประจุบวก โดยจะไหลจากศักย์ไฟฟ้าสูงไปศักย์ไฟฟ้าต่ำ(ขั้วบวกไปขั้วลบ) ส่วนอีกกระแส
คือ 2. กระแสอิเล็กตรอน เกิดจากการเคลื่อนที่หรือถ่ายเทของ ประจุลบ หรืออิเล็กตรอนอิสระ โดยจะไหลจากศักย์ไฟฟ้าต่ำไปศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า (ขั้วลบไปขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้า)
ภาพแสดง ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า (ขั้วบวกไปขั้วลบ)
ภาพแสดง ทิศทางการไหลของกระแสอิเล็กตรอน (ขั้วลบไปขั้วบวก)

## Slide 11
ชนิดของกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current: D.C.) | 2. กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current: A.C.)
เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางเดียวกันเป็นวงจร | เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลวนสลับทิศทางไปมาอยู่ตลอดเวลาในวงจร
กระแสไฟฟ้าตรงได้จาก ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ เซลล์สุริยะ | กระแสไฟฟ้าสลับได้จาก ไดนาโม โรงงานผลิตไฟฟ้า
ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจาก การเปลี่ยนรูปพลังงานจากเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า | ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจาก การเปลี่ยนรูปพลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้า

## Slide 12
เครื่องมือที่ใช้วัดค่าปริมาณทางไฟฟ้า
การนำแอมมิเตอร์ไปใช้ทำได้ โดยต่อแอมมิเตอร์แทรกเข้าไปในวงจรแบบเรียงกันไป ณ จุดที่ต้องการวัดค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งต้องต่อขั้วบวกและขั้วลบของแอมมิเตอร์ให้ถูกต้อง โดยต่อขั้วบวกของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วบวกของถ่านไฟฉาย ซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง และต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้าทางขั้วลบของถ่านไฟฉาย ซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ ขั้วบวกของแอมมิเตอร์ มีหลายขั้ว ซึ่งแต่ละขั้วจะรองรับกระแสไพฟ้าสูงสุดที่ต่างกัน เช่น 2 100 500 มิลลิแอมแปร์ และ 5 แอมแปร์ ต้องเลือกขั้วบวกให้เหมาะสม เพื่อให้อ่านค่าได้ ถูกต้องแม่นยำ และไม่เกิดความเสียหายแก่แอมมิเตอร์
การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจร จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “แอมมิเตอร์ (Ammeter)”

## Slide 13
เครื่องมือที่ใช้วัดค่าปริมาณทางไฟฟ้า
ถ้าต่อสลับขั้วกันเข็มของแอมมิเตอร์จะเบนไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งอาจทำให้แอมมิเตอร์เสียหายได้ นอกจากนี้ในการเริ่มต้นวัดแต่ละครั้ง ต้องเลือกใช้ขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงที่สุดก่อน เนื่องจากเราไม่ทราบว่า ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรมี ค่าเป็นเท่าใด ถ้าเริ่มต้นวัดโดยใช้ขั้วบวกที่รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่มีขนาดน้อยกว่าค่ากระแสไฟฟ้าในวงจร อาจทำให้แอมมิเตอร์เสียหายได้ แต่ถ้าวัดแล้วพบว่าเข็มไม่เบนหรือเบนเพียงเล็กน้อย ให้เปลี่ยนขั้วบวกให้มีค่าน้อยลงทีละระดับจนสามารถอ่านค่าได้ละเอียดขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีหน่วย เป็นแอมแปร์
ภาพแสดง การต่อแอมมิเตอร์
เพื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้า
การวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “แอมมิเตอร์ (Ammeter)”

## Slide 14
การต่อโวลต์มิเตอร์ต้องต่อคร่อมระหว่างจุดสองจุดที่ต้องการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งต้องต่อขั้วบวกและขั้วลบให้ถูกต้อง โดยต่อขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์เข้าทางขั้วบวกของถ่านไฟฉาย ซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง และต่อขั้วลบของโวลต์มิเตอร์เข้าทางขั้วลบของถ่านไฟฉาย ซึ่งเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์มีหลายขั้ว ซึ่งแต่ละขั้วจะรองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่ต่างกัน เช่น 3 15 30 300 โวลต์ เราจะต้องเลือกขั้วบวกให้เหมาะสม เพื่อให้อ่านค่าได้ถูกต้องแม่นยำและไม่เกิดความเสียหายแก่โวลต์มิเตอร์
การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “โวลต์มิเตอร์ (voltmeter)”
เครื่องมือที่ใช้วัดค่าปริมาณทางไฟฟ้า

## Slide 15
ถ้าต่อสลับขั้วกัน เข็มของโวลต์มิเตอร์จะเบนไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งอาจทำให้โวลต์มิเตอร์เสียหายได้ การเลือกใช้ขั้วบวกที่เหมาะสมในการวัดต้องใช้ขั้วบวกที่มีค่าสูงกว่าและใกล้เคียงกับ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า โดยทั่วไปเรามักจะทราบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ทำให้เราสามารถเลือกขั้วบวกที่เหมาะสมได้ แต่ในกรณีที่ไม่ทราบให้เลือกใช้ขั้วบวกที่รองรับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีค่าสูงสุด เพราะ ถ้าเริ่มต้นวัดโดยใช้ขั้วบวกที่มีค่าน้อยกว่าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจร อาจทำให้โวลต์มิเตอร์เสียหายได้ แต่ถ้าวัดแล้วพบว่า เข็มเบนเพียงเล็กน้อย ให้ลดขั้วบวกลงจนสามารถอ่านค่าได้
ภาพแสดง การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
เครื่องมือที่ใช้วัดค่าปริมาณทางไฟฟ้า
การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “โวลต์มิเตอร์ (voltmeter)”

## Slide 16
มัลติมิเตอร์ (Multimeter)
การวัดค่าปริมาณไฟฟ้าต่างๆ หากใช้เครื่องวัดที่แตกต่าง ต้องใช้เครื่องมือหลายเครื่อง เป็นเรื่องที่ไม่สะดวก จึงมีเครื่องมือ ที่สามารถวัดค่าปริมาณไฟฟ้าในเครื่องเดียวกัน คือ มัลติมิเตอร์ (Multimeter) ที่สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือความต้านทานไฟฟ้าได้ตามต้องการ โดยเสียบสายไฟฟ้าตามช่องที่ระบุให้ถูกต้อง มัลติมิเตอร์ทั้งแบบแอนะล็อก (analog) ที่แสดงผล โดยใช้เข็มชี้และแบบดิจิทัล (digital) ที่แสดงผลออกมาเป็นตัวเลข
ภาพแสดง มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล

## Slide 17
การวัดปริมาณทางไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
การวัดปริมาณทางไฟฟ้าโดยทั่วไปจะวัดค่าของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามากเกินค่าที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านมีค่ามากเกินไป อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆเสียหายได้ ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ที่ใช้ในบ้าน ซึ่งมีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงถึง 220 โวลต์ ได้อย่างปลอดภัย ผู้วัดต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอย่างแท้จริง ต้องเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ และต้องผ่านการทดสอบและการรับรองตามมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน
ภาพแสดง ช่างไฟฟ้ากำลังวัดปริมาณทางไฟฟ้า

## Slide 18
ความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
เมื่อทำการทดลองต่อลวดตัวนำเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ปลายทั้งสองของลวดตัวนำจะมีความต่างศักย์ไฟฟ้า ทำให้มีกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำนั้น ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าของปลายทั้งสองของลวดตัวนำเปลี่ยนไป กระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวนำนั้นจะมีค่าเปลี่ยนไปด้วย โดยเมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า จะได้กราฟเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ดังภาพ
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวนำ (A)
0 ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมลวดตัวนำ (V)
ลวดนิโครม
ภาพแสดง วงจรไฟฟ้าที่ต่อกับลวดตัวนำ
ภาพแสดง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าของลวดตัวนำ

## Slide 19
ความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
จากกราฟระหว่างกระแสไฟฟ้า (I) และความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) เป็นกราฟเส้นตรง แสดงว่า
ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่ม กระแสไฟฟ้าก็จะเพิ่มตาม โดยที่อัตราส่วนระหว่าง ความต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่
= ค่าคงที่
เรียกค่าคงที่นี้ว่า ความต้านทานไฟฟ้า (resistance) มีสัญลักษณ์เป็น R มีหน่วยเป็น
โวลต์ต่อแอมแปร์ หรือ โอห์ม (ohm : Ω) จากความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า
และความต้านทานไฟฟ้า สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ใหม่ในรูปสมการได้ว่า
= R หรือ V = IR

## Slide 21
กฏของโอห์ม
จอร์จ ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm)นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของไฟฟ้าทั้ง 3 ตัว คือ ระหว่างกระแสไฟฟ้า (I) แรงดันความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) และตัวต้านทานไฟฟ้า (R) และได้สรุปค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ว่า “กระแสไฟฟ้านั่นวงจรไฟฟ้านั้น จะแปรผันตรงกับ แรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า”
(George Simon Ohm)
(1789-1854)

## Slide 22
จากกฎของโอห์มอธิบายได้ว่ากระแสไฟฟ้าในวงจรจะมีค่าเพิ่มขึ้นถ้าแรงดันที่แหล่งจ่ายมีค่าเพิ่มขึ้น
และในทางกลับกันถ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีค่าคงที่ กระแสไฟฟ้าจะมีค่าลดลง เมื่อค่าความต้านทานในวงจร
ไฟฟ้ามีค่ามากขึ้น ความสัมพันธ์ตามกฎของโอห์มอาจเขียนในรูปสามเหลี่ยม ดังรูป
ภาพแสดง สามเหลี่ยมหาค่าความสัมพันธ์ตามกฏของโอห์ม
กฏของโอห์ม

## Slide 29
ตัวอย่างโจทย์การคำนวณหาค่าของความต้านทาน (R)
เมื่อต่อแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้า ค่าที่อ่านได้
จากมิเตอร์ทั้งสองเป็นดังภาพ ลวดตัวนำนี้มีความต้านทานไฟฟ้าเท่าใด
แนวคิด: จากภาพ จะได้ว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของลวดตัวนำ V = 4.5 V
และกระแลไฟฟ้า I = 300 mA หรือ 0.3 A
จากความสัมพันธ์ V = IR สามารถหาความต้านทานไฟฟ้าได้เป็น
=
=
= 15 Ω
ดังนั้น ค่าความต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนำเท่ากับ 15 โอห์ม

## Slide 30
โจทย์การคำนวณหาค่าของกระแสไฟฟ้า (I)
วงจรไฟฟ้าดังภาพมีความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้าเท่ากับ 9 โวลต์
ถ้าหลอดไฟฟ้านี้มีความต้านทานไฟฟ้า 30 โอห์ม
ค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ จะเป็นเท่าใด
แนวคิด: จากโจทย์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า V = 9 V
และความต้านทานไฟฟ้า R = 30 Ω
ค่าที่แอมมิเตอร์อ่านได้ จะเป็นค่าของกระแสไฟฟ้า
จากความสัมพันธ์ V = IR สามารถหากระแสไฟฟ้าได้เป็น ???
แบบฝึกหัด

## Slide 31
วงจรไฟฟ้าดังภาพมีความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้าเท่ากับ 9 โวลต์
ถ้าหลอดไฟฟ้านี้มีความต้านทานไฟฟ้า 30 โอห์ม ค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ จะเป็นเท่าใด
แนวคิด: จากโจทย์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า V = 9 V
และความต้านทานไฟฟ้า R = 30 Ω
ค่าที่แอมมิเตอร์อ่านได้ จะเป็นค่าของกระแสไฟฟ้า
จากความสัมพันธ์ V = IR สามารถหากระแสไฟฟ้าได้เป็น
=
= I
= 0.3 A
ดังนั้น ค่ากระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์เท่ากับ 0.3 แอมแปร์
โจทย์การคำนวณหาค่าของกระแสไฟฟ้า (I)
เฉลย

## Slide 32
โจทย์การคำนวณหาค่าของความต่างศักย์ไฟฟ้า (V)
ถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าเท่ากับ 0.2 แอมแปร์ ความต้านทานไฟฟ้า
ของหลอดไฟฟ้าเป็น 30 โอห์ม ค่าที่อ่านได้เมื่อต่อโวลต์มิเตอร์คร่อม
หลอดไฟฟ้า จะเป็นค่าของปริมาณใด และมีค่าเป็นเท่าใด
แนวคิด: จากโจทย์ ความต้านทานไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าเท่ากับ R = 30 Ω
กระแสไฟฟ้า I = 0.2 A และค่าที่ได้จากโวลต์มิเตอร์
จะเป็นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าเท่าใด ???
แบบฝึกหัด

## Slide 33
โจทย์การคำนวณหาค่าของความต่างศักย์ไฟฟ้า (V)
ถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าเท่ากับ 0.2 แอมแปร์ ความต้านทานไฟฟ้า ของหลอดไฟฟ้าเป็น 30 โอห์ม ค่าที่อ่านได้เมื่อต่อโวลต์มิเตอร์คร่อม
หลอดไฟฟ้า จะเป็นค่าของปริมาณใด และมีค่าเป็นเท่าใด
        แนวคิด: จากโจทย์ ความต้านทานไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าเท่ากับ R = 30 Ω
        กระแสไฟฟ้า I = 0.2 A และค่าที่ได้จากโวลต์มิเตอร์จะเป็นค่า
        ความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า
จากความสัมพันธ์ V = IR สามารถหาความต่างศักย์ไฟฟ้าได้เป็น
= 0.2 A X 30 Ω
= 6 V
ดังนั้น ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าเท่ากับ 6 โวลต์
เฉลย

## Slide 34
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน
บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

## Slide 35
สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ถ้าต้องการออกแบบหรืออธิบายการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้าจะทำอย่างไร
สามารถวาดภาพเพื่ออธิบายส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร จึงมีการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบต่าง ๆ

## Slide 36
ตัวอย่างสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า
สายไฟ (ตัวกลาง) | เซลล์ไฟฟ้า | หลอด (แสงสว่าง) | หลอด(ตัวชี้)
มอเตอร์ | โวลต์มิเตอร์ | แอมมิเตอร์ | โอห์มมิเตอร์
สวิตช์ปิดเปิด | สวิตช์สองทาง | ออดไฟฟ้า | ฟิวส์
ตัวต้านทาน | ตัวต้านทานปรับค่าได้ | ตัวเก็บประจุ | ทรานซิสเตอร์ NPN

## Slide 37
สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า
การเขียนสัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวจะเชื่อมต่อกันด้วยเส้นที่แทนสายไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าจะครบวงจรเมื่อไม่มีเส้นใดขาดจากกัน ตัวอย่างแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า สวิตซ์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และแอมมิเตอร์ ดังภาพ
ภาพแสดง ตัวอย่างการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

## Slide 38
ภาพแสดง ตัวอย่างการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
>>>วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแบบอนุกรม<<<
>>>วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแบบขนาน<<<
สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า

## Slide 39
วงจรไฟฟ้า
เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายตัว โดยมีรูปแบบการต่ออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม (series circuit) | วงจรไฟฟ้าแบบขนาน (parallel circuit)
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวจะเท่ากัน | ความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวจะเท่ากัน
ความต่างศักย์ไฟฟ้า คร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว อาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้น | กระแสไฟฟ้า ที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว อาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้น
ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย หรือไม่ทำงาน ก็จะทำให้เป็นวงจรเปิดไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหลือก็จะไม่ทำงาน | ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียหาย หรือไม่ทำงาน จะยังมีกระแสไฟฟ้าในวงจรผ่าน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหลือให้ทำงานต่อไปได้
ใช้กับการต่อ แอมมิเตอร์เพื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้า | ใช้กับการต่อ โวลต์มิเตอร์เพื่อวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

## Slide 40
ปริมาณทางไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า
ปริมาณ ทางไฟฟ้า | วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม (series circuit) | วงจรไฟฟ้าแบบขนาน (parallel circuit)
กระแสไฟฟ้า (I) | I1 = I2 = I3 | I1 + I2 = Iรวม
ความต่างศักย์ไฟฟ้า(V) | V1 + V2 = Vรวม | V1 = V2 = V3
ความต้านทาน (R) | Rรวม = R1 + R2 + R3 + … +Rn | = + + +....+
ปริมาณ ทางไฟฟ้า | วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม (series circuit) | วงจรไฟฟ้าแบบขนาน (parallel circuit)
กระแสไฟฟ้า (I) | I1 = I2 = I3 | I1 + I2 = Iรวม
ความต่างศักย์ไฟฟ้า(V) | V1 + V2 = Vรวม | V1 = V2 = V3
ความต้านทาน (R) | Rรวม = R1 + R2 + R3 + … +Rn | 

## Slide 41
- ค่าความต้านทาน : Resistance ตัวย่อ R มีหน่วยเป็น โอห์ม Ω
1,000 โอห์ม = 1 กิโลโอห์ม (KΩ)
1,000,000 โอห์ม = 1,000 กิโลโอห์ม (KΩ) = 1 เมกะโอห์ม (MΩ)

## Slide 42
สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่หน่วยแอมป์ดูจะสูงไปส่วนหน่วยโอห์มก็ต่ำไป
หน่วยที่ใช้บ่อยในการวัดกระแสคือมิลลิแอมป์(mA)และความต้านทานจะเป็นกิโลโอห์ม(k ) 1 mA = 0.001 A และ 1 k = 1000 .
จากสมการกฎของโอห์มใช้แทนค่าด้วยหน่วย V, A และ หรือจะใช้หน่วย V, mA และ k ก็ได้ โดยไม่ต้องแปลงหน่วย
แต่ถ้าใช้การผสมหน่วยที่นอกเหนือจากนี้จำเป็นต้องแปลงหน่วยเสียก่อน ระหว่าง mA และ A หรือ k และ

## Slide 43
• วงจรไฟฟ้าดังภาพ เขียนเป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร
โจทย์ปัญหาปริมาณทางไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า

## Slide 44
วงจรไฟฟ้าดังภาพ เขียนเป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร
เฉลยโจทย์ปัญหาปริมาณทางไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า
แผนภาพวงจรไฟฟ้า

## Slide 45
โจทย์ปัญหาปริมาณทางไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า
จากภาพ ถ้าหลอดไฟฟ้าทั้ง 3 หลอด เหมือนกันทุกประการ นักเรียนคิดว่า
ค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะเป็นเท่าใด

## Slide 46
เฉลยโจทย์ปัญหาปริมาณทางไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้า
จากภาพ ถ้าหลอดไฟฟ้าทั้ง 3 หลอด เหมือนกันทุกประการ นักเรียนคิดว่า
ค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะเป็นเท่าใด
แนวคำตอบ เนื่องจากหลอดไฟฟ้าทั้ง 3 หลอดเหมือนกัน
ทุกประการ แต่ละหลอดจึงมีความต้านทานไฟฟ้าเท่ากัน ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะเท่ากัน โดยจะเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมแบ่ง 3 ส่วน
เท่ากับ 0.2 แอมแปร์ ส่วนความต่างศักย์ไฟฟ้าของ
หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะมีขนาดเท่ากันและเท่ากับ
ความต่างศักย์ไฟฟ้ารวมของวงจร คือ 9 โวลต์

## Slide 47
วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
วงจรไฟฟ้าโดยทั่วไป อาจมีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบผสม คือ มีการต่อ
ทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน
ภาพแสดง แผนภาพวงจรไฟฟ้าที่มีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน

## Slide 48
เส้นทางการใช้ไฟฟ้าจากจุดเริ่มต้นถึง
ปลายทาง
ที่อยู่อาศัย
โรงต้นกำลัง
หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
โรงงานอุตสาหกรรม
บ้านพักอาศัย
จุดเริ่มต้น
ปลายทางใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัย

## Slide 49
วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
บ้านของเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด
ถ้าต้องการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น
เราจะต้องต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
ภาพการต่อไฟฟ้าเข้าบ้าน โดยมีสายไฟ 2 สาย คือ สาย N จะมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เป็นสายกลาง และสาย L จะมีค่าศักย์ไฟฟ้า เมื่อเทียบกับพื้นดิน เชื่อมระหว่างเสาไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่แผงควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในบ้าน
ภาพแนะนำติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
(ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง mea.or.th)

## Slide 50
จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ประกอบด้วยแผงควบคุมไฟฟ้า
ซึ่งมีสะพานไฟและฟิวส์อยู่ภายใน สวิตช์ เต้ารับ และเต้าเสียบที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภาพแสดง สะพานไฟ (cut out) หรือแผงควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้าน
วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

## Slide 51
ภาพแสดง ฟิวส์ สวิตซ์ เต้ารับ และเต้าเสียบ
วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

## Slide 52
การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า
เช่น ฟิวส์ สะพานไฟ สวิตช์ ซึ่งใช้การต่อแบบอนุกรม ช่วยให้เราสามารถควบคุมวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
หรือควบคุมเฉพาะส่วนให้วงจรปิดหรือเปิดตาม
ความต้องการ
ส่วนที่ 2 เป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
เช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น พัดลม หลอดไฟฟ้า ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ใช้การต่อเข้ากับวงจรภายในบ้านแบบขนาน เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขัดข้องหรือขำรุดเสียหาย เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ยังคงใช้งานได้ตามปกติ
วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

## Slide 53
การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อเข้ากับวงจรภายในบ้านแบบขนาน
เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด
เกิดขัดข้องหรือขำรุดเสียหาย
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ
ยังคงใช้งานได้ตามปกติ
นอกจากนี้สามารถเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปในวงจรได้ โดยไม่มีผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่น ๆ
ภาพการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าในบ้านแบบขนาน (ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 หน้า 91 สสวท.)

## Slide 54
การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร (short circuit)
เมื่อเราสังเกตการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านจะพบว่า สายไฟฟ้าจะมีฉนวนหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ลวดตัวนำในสายไฟฟ้าแตะกัน ถ้าลวดตัวนำแตะกันจะทำให้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านส่วนที่แตะกันโดยไม่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า เรียกว่า ไฟฟ้าลัดวงจร (short circuit) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟไหม้ ดังนั้นควรตรวจสภาพสายไฟฟ้าอยู่เสมอ ถ้าพบว่าสายไฟฟ้าชำรุดควรเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่
เพื่อความปลอดภัย
(ที่มา: https://www.itthirittechnology.com/221.html)

## Slide 55
บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
- กระแสไฟฟ้า (I) - ความต่างศักย์ไฟฟ้า (V)
- แอมมิเตอร์ (A) - โวลต์มิเตอร์ (V)
- ความต้านทาน (R)
- วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม - วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
- สูตรคำนวณ ความสัมพันธ์ เขียนสมการได้ว่า V = IR
สรุปคำศัพท์ท้ายบท

## Slide 56
บทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ว 2.3 ม.3/6 บรรยายการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ว 2.3 ม.3/7 เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า
ว 2.3 ม.3/8 อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้า โดยใช้สมการ W = Pt
รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ว 2.3 ม.3/9 ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอ
วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

## Slide 57
พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

## Slide 58
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
(ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 หน้า 102 สสวท.)
เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ถูกต้อง เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง
1. เครื่องซักผ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจลน์
2. กังหันลมเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานไฟฟ้า
3. รถเข็นยกกล่องหนัก 5,000 นิวตันให้สูง 1 เมตรใช้เวลา 1 วินาที
จะมีกำลัง 5 กิโลวัตต์
4. เครื่องยนต์ที่ระบุกำลัง 6 กิโลวัตต์ ในการทำงานจะใช้พลังงาน
6,000 จูล ในเวลา 1 นาที

## Slide 59
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน
เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ถูกต้อง เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง
 1. เครื่องซักผ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจลน์
ถูกต้อง เพราะเครื่องซักผ้าเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจลน์ให้แก่มอเตอร์
เพื่อทำให้ถังซักผ้าหมุน ทำให้เกิดการกระแทกระหว่างเสื้อผ้าและน้ำที่มีน้ำยาซักผ้า
 2. กังหันลมเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานไฟฟ้า
ไม่ถูกต้อง เพราะกังหันลมเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานจลน์จากลมเป็นพลังงานไฟฟ้า
 3. รถเข็นยกกล่องหนัก 5,000 นิวตันให้สูง 1 เมตรใช้เวลา 1 วินาที จะมีกำลัง 5 กิโลวัตต์
ถูกต้อง เพราะกำลังหาได้จากสมการ P = Fs/t รถเข็นจึงมีกำลังเท่ากับ 5 กิโลวัตต์
 4. เครื่องยนต์ที่ระบุกำลัง 6 กิโลวัตต์ ในการทำงานจะใช้พลังงาน 6,000 จูลในเวลา 1 นาที
ไม่ถูกต้อง เพราะเครื่องยนต์ที่ระบุกำลังเอาไว้ 6 กิโลวัตต์ หมายถึง เครื่องยนต์นี้ใช้
พลังงานไฟฟ้า 6,000 จูล ในเวลา 1 วินาที เพื่อทำให้เครื่องจักรอื่น ๆ ทำงานได้

## Slide 60
จากข้อมูล นักเรียนคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ละชนิดใช้พลังงานไฟฟ้าแตกต่างกันหรือไม่
นำเข้าบทเรียน

## Slide 61
นักเรียนสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเตารีด A ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 5,000 จูล
และเตารีด B ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 12,000 จูล เตารีดใดมีอุณหภูมิสูงกว่ากัน ?
เตารีด Aใช้พลังงานไฟฟ้า 5,000 จูล
ในความเป็นจริง...ไม่สามารถระบุได้ว่าเตารีดใดอุณหภูมิสูงกว่า เนื่องจากไม่ได้บอกเวลา
ในการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ๆ ดังนั้นในการเปรียบเทียบ พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้า
แต่ละเครื่องใช้ จึงต้องมีการกำหนดเวลาที่ใช้ในเวลาหนึ่งหน่วยเท่ากัน
เตารีด Bใช้พลังงานไฟฟ้า 12,000 จูล

## Slide 62
การคิดพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กำลังไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้า (electric power)
สามารเขียนความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้และเวลาได้ดังนี้
P =
เมื่อ แทน พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ มีหน่วยเป็น จูล (J)
แทน เวลาที่ใช้ มีหน่วยเป็น วินาที (S)
P แทน กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็น จูลต่อวินาที (J/s) หรือวัตต์ (W)

## Slide 63
กำลังไฟฟ้า (electric power)
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป จะระบุกำลังไฟฟ้าไว้
เช่น หลอดไฟมีตัวเลขบอกกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 14 วัตต์ พัดลมมีกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
และปลั๊กไฟมีกำลังไฟฟ้า 2,300 วัตต์
กำลังไฟฟ้าของหลอดไฟ
เป็น 14 วัตต์
กำลังไฟฟ้าของพัดลม
เป็น 50 วัตต์
กำลังไฟฟ้าของปลั๊กไฟ
เป็น 2,300 วัตต์

## Slide 64
พลังงานไฟฟ้า (electric energy)
จากภาพ...ระบุกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟเป็น 14 วัตต์ หมายความว่า
ในเวลา 1 วินาที หลอดไฟนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 14 วัตต์
สามารถคำนวณพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปได้จากสมการใหม่ดังนี้
W = Pt
เมื่อ แทน พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ มีหน่วยเป็น จูล (J)
P แทน กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็น จูลต่อวินาที (J/s) หรือวัตต์ (W)
แทน เวลาที่ใช้ มีหน่วยเป็น วินาที (S)

## Slide 65
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า
ห้องของเด็กชาย ก มีหลอดไฟฟ้าขนาด 28 วัตต์ จำนวน 2 หลอด และมีพัดลมขนาด 70 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง ถ้าเด็กชาย ก ใช้หลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดพร้อม ๆ กัน เป็นเวลา 45 นาที
และใช้พัดลมเป็นเวลา 30 นาที พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ไปจะมีค่าเท่าใด
แนวคิด: จะต้องแบ่งขั้นตอนการคิดออกเป็น 2 ส่วน คือ
– หาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้
– หาพลังงานไฟฟ้าที่พัดลมใช้
โดยใช้สูตรสมการจากความสัมพันธ์
W = Pt

## Slide 67
ส่วนที่ 1 หาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้
โจทย์กำหนด กำลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้ามีขนาด 28 วัตต์
เด็กชาย ก ใช้หลอดไฟฟ้าเป็นเวลา 45 นาที
นั่นคือ เด็กชาย ก ใช้หลอดไฟฟ้านาน 45 x 60 วินาที เท่ากับ 2,700 วินาที
จากความสัมพันธ์ W = Pt
= 28 W x 2,700 s
= 75,600 J หรือ 75.6 KJ
หลอดไฟฟ้า จำนวน 1 หลอด ใช้พลังงานไฟฟ้า 75.6 กิโลจูล
ถ้าหลอดไฟฟ้า จำนวน 2 หลอด จะใช้พลังงานไฟฟ้า 75.6 กิโลจูล x 2 หลอด เท่ากับ 151.2 กิโลจูล
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า

## Slide 68
ส่วนที่ 2 หาพลังงานไฟฟ้าที่พัดลมใช้
โจทย์กำหนด กำลังไฟฟ้าของพัดลมมีขนาด 70 วัตต์
เด็กชาย ก ใช้พัดลมเป็นเวลา 30 นาที
นั่นคือ เด็กชาย ก ใช้พัดลมนาน 30 x 60 วินาที เท่ากับ 1,800 วินาที
จากความสัมพันธ์ W = Pt
= 70 w x 1,800 s
= 126,000 J หรือ 126 kJ
พัดลมใช้พลังงานไฟฟ้า 126.0 กิโลจูล
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า
ดังนั้น พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิดใช้มีค่า 151.2 + 126.0 กิโลจูล เท่ากับ 277.2 กิโลจูล

## Slide 69
คำถามชวนคิด
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า
บ้านหลังหนึ่งใช้โทรทัศน์ขนาด 125 วัตต์นาน 4 ชั่วโมง และใช้หม้อหุงข้าวขนาด 450 วัตต์
นาน 40 นาที ในแต่ละวันเครื่องใช้ไฟฟ้าใดใช้พลังงานมากกว่าและใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าเท่าใด
* หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นม.3 เล่ม 2 สสวท. หน้า 106
แนวคิด: จะต้องแบ่งขั้นตอนการคิดออกเป็น 2 ส่วน คือ
– หาพลังงานไฟฟ้าที่โทรทัศน์ใช้
– หาพลังงานไฟฟ้าที่หม้อหุงข้าวใช้
โดยใช้สูตรสมการจากความสัมพันธ์
W = Pt

## Slide 70
เฉลยคำถามชวนคิด
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า
- หาพลังงานไฟฟ้าที่โทรทัศน์ใช้ในแต่ละวัน
โจทย์กำหนด โทรทัศน์มีกำลังไฟฟ้าขนาด 125 วัตต์
ใช้โทรทัศน์เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
นั่นคือ ใช้โทรทัศน์นาน 4 ชั่วโมง x 60 นาที
x 60 วินาที เท่ากับ 14,400 วินาที
จากความสัมพันธ์ W = Pt
= 125 W x 14,400 s
= 1,800,000 J หรือ 1,800 kJ
พลังงานไฟฟ้าที่โทรทัศน์ใช้ในแต่ละวัน เท่ากับ 1,800 กิโลจูล
- หาพลังงานไฟฟ้าที่หม้อหุงข้าวใช้ในแต่ละวัน
โจทย์กำหนด หม้อหุงข้าวมีกำลังไฟฟ้าขนาด 450 วัตต์
ใช้หม้อหุงข้าวเป็นเวลา 40 นาที
นั่นคือ ใช้หม้อหุงข้าวนาน 40 นาที x 60 วินาที
เท่ากับ 2,400 วินาที
จากความสัมพันธ์ W = Pt
= 450 W x 2,400 s
= 1,080,000 J หรือ 1,080 kJ
พลังงานไฟฟ้าที่หม้อหุงข้าวใช้ในแต่ละวัน เท่ากับ 1,080 กิโลจูล
ดังนั้น ในแต่ละวันโทรทัศน์ใช้พลังงานมากกว่าหม้อหุงข้าวมีค่า 1,800 – 1,080 เท่ากับ 720 กิโลจูล

## Slide 71
การคำนวณค่าไฟฟ้า
การคำนวณค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั้น ค่าไฟฟ้าส่วนหนึ่งคิดจากพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ ซึ่งสามารถคำนวณพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้จากสมการ
โดยให้ P มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ (kw)
t มีหน่วยเป็น ชั่วโมง (h)
ดังนั้น W มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kw-h) หรือหน่วย (unit)
ตัวอย่างเช่น ใช้เตารีด 2,400 วัตต์ รีดผ้านาน 3 ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้าที่เตารีดใช้
คิดเป็น 7.2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 7.2 หน่วย ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าในบ้านจะคำนวณเป็นราคาต่อหน่วย
W = Pt

## Slide 73
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งเดือน
บ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย หลอดไฟฟ้า หม้อหุงข้าว เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ จำนวน 2 หลอด วันละ 4 ชั่วโมง
2) ใช้หม้อหุงข้าวขนาด 1,000 วัตต์ วันละ 20 นาที
3) ใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 2,000 วัตต์ วันละ 5 ชั่วโมง
4) ใช้เครื่องซักผ้าขนาด 600 วัตต์ เดือนละ 8 ชั่วโมง
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลังนี้ใช้ไปในหนึ่งเดือนเป็นกี่หน่วย (1 เดือนคิด 30 วัน)
แนวคิด: จะต้องแบ่งขั้นตอนการคิดออกเป็น 4 ส่วน ตามหัวข้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยใช้สูตรสมการจากความสัมพันธ์
W = Pt
* W ต้องมีหน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kw-h)
หรือ หน่วย (unit)
* หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นม.3 เล่ม 2 สสวท. หน้า 107

## Slide 74
แสดงวิธีทำ
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งเดือน
ส่วนที่ 1: หาพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟใช้
โจทย์กำหนด กำลังไฟฟ้าของหลอดไฟมีขนาด 40 วัตต์ หรือ 0.04 กิโลวัตต์
บ้านหลังนี้ใช้หลอดไฟฟ้าเป็นเวลาวันละ 4 ชั่วโมง
นั่นคือ ใช้หลอดไฟฟ้าคิดในหนึ่งเดือน 4 X 30 วัน เท่ากับ 120 ชั่วโมง
จากความสัมพันธ์ W = Pt
= 0.04 kW x 120 h
= 4.8 kW-h หรือ 4.8 unit
หลอดไฟฟ้า จำนวน 1 หลอด ใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนละ 4.8 หน่วย
ถ้าหลอดไฟฟ้า จำนวน 2 หลอด จะใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนละ 4.8 หน่วย x 2 หลอด เท่ากับ 9.6 หน่วย

## Slide 75
ส่วนที่ 2: หาพลังงานไฟฟ้าที่หม้อหุงข้าวใช้
โจทย์กำหนด กำลังไฟฟ้าของหม้อหุงข้าวมีขนาด 1,000 วัตต์ หรือ 1 กิโลวัตต์
บ้านหลังนี้ใช้หม้อหุงข้าวเป็นเวลาวันละ 20 นาที
นั่นคือ ใช้หม้อหุงข้าวคิดในหนึ่งเดือน X 30 วัน เท่ากับ 10 ชั่วโมง
จากความสัมพันธ์ W = Pt
= 1 kW x 10 h
= 10 kW-h หรือ 10 unit
หม้อหุงข้าว ใช้พลังงานไฟฟ้า เดือนละ 10 หน่วย
แสดงวิธีทำ
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งเดือน

## Slide 76
ส่วนที่ 3: หาพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้
โจทย์กำหนด กำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศมีขนาด 2,000 วัตต์ หรือ 2 กิโลวัตต์
บ้านหลังนี้ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลาวันละ 5 ชั่วโมง
นั่นคือ ใช้เครื่องปรับอากาศคิดในหนึ่งเดือน 5X 30 วัน เท่ากับ 150 ชั่วโมง
จากความสัมพันธ์ W = Pt
= 2 kW x 150 h
= 300 kW-h หรือ 300 unit
เครื่องปรับอากาศ ใช้พลังงานไฟฟ้า เดือนละ 300 หน่วย
แสดงวิธีทำ
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งเดือน

## Slide 77
ส่วนที่ 4: หาพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องซักผ้าใช้
โจทย์กำหนด กำลังไฟฟ้าของเครื่องซักผ้ามีขนาด 600 วัตต์ หรือ 0.6 กิโลวัตต์
บ้านหลังนี้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลาเดือนละ 8 ชั่วโมง
จากความสัมพันธ์ W = Pt
= 0.6 kW x 8 h
= 4.8 kW-h หรือ 4.8 unit
เครื่องซักผ้า ใช้พลังงานไฟฟ้า เดือนละ 4.8 หน่วย
แสดงวิธีทำ
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งเดือน

## Slide 78
ดังนั้น บ้านหลังนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนละ 9.6 + 10 + 300 + 4.8 หน่วย เท่ากับ 324.4 หน่วย
จากการคำนวณได้คำตอบแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้
ส่วนที่ 1: พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟใช้ เท่ากับ 9.6 หน่วย
ส่วนที่ 2: พลังงานไฟฟ้าที่หม้อหุงข้าวใช้ เท่ากับ 10 หน่วย
ส่วนที่ 3: พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ เท่ากับ 300 หน่วย
ส่วนที่ 4: พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องซักผ้าใช้ เท่ากับ 4.8 หน่วย
โดยค่าพลังงานไฟฟ้าที่คำนวณได้ จะนำไปคิดเป็นค่าไฟฟ้าฐานต่อไป
สรุปคำตอบ
โจทย์คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งเดือน

## Slide 79
การคิดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือนนั้น นอกจากจะคิดจากพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้
ซึ่งคือ ค่าไฟฟ้าฐานแล้ว ยังรวม ค่าบริการรายเดือน ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เข้าไปด้วย ดังสมการ
การคิดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือน
ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าบริการรายเดือน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

## Slide 80
การคิดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือน
ค่าไฟฟ้าฐาน
ค่าบริการ
ค่าไฟฟ้าผันแปร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
คิดจากพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดใช้
ในหนึ่งเดือน แล้วคูณด้วยค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
ในอัตราก้าวหน้า ซึ่งเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่ม
ค่าอัตราต่อหน่วยก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
เป็นค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปตามตันทุนการผลิต
เป็นภาษีที่ผู้ใช้ต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

## Slide 81
การคิดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือน
ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าบริการรายเดือน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าไฟฟ้าฐาน
การคิดค่าไฟฟ้าจะคิดในอัตราก้าวหน้า โดยอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยู่อาศัย แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ ประเภทอัตราปกติไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน และเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
มีรายละเอียดดังตาราง
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าปกติ ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน | หน่วยละ (บาท) | อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าปกติ เกิน 150 หน่วยต่อเดือน | หน่วยละ (บาท)
15 หน่วยแรก (หน่วย 1 - 15) | 2.3488 | 150 หน่วยแรก (หน่วย 1 - 150) | 3.2484
10 หน่วยต่อไป (หน่วย 16 - 25) | 2.9882 | 250 หน่วยต่อไป (หน่วย 151 - 400) | 4.2218
10 หน่วยต่อไป (หน่วย 26 - 35) | 3.2405 | เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วย 401 ขึ้นไป) | 4.4217
65 หน่วยต่อไป (หน่วย 36 - 100) | 3.6237 |  | 
50 หน่วยต่อไป (หน่วย 101 - 150) | 3.7171 |  | 
ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2561 (https://www.pea.co.th/electricity-tariffs)

## Slide 82
ค่าบริการ
ค่าไฟฟ้าผันแปร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยในปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
คิดค่าบริการรายเดือน 8.19 บาท ถ้าใช้เกิน 150 หน่วยต่อเดือน คิดค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ เรียกว่า ค่า Ft เช่น
ราคาเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปตามตันทุนการผลิต แล้วนำไปคูณกับจำนวนหน่วย
ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในเดือนนั้น สามารถดูรายละเอียดค่า Ft ได้จากประกาศ
ในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://www.pea.co.th/
เป็นภาษีที่ผู้ใช้ต้องจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด *มกราคม 2564, ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7%
เพิ่มเติมในเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/272.html
การคิดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือน
ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าบริการรายเดือน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

## Slide 83
คำถามชวนคิด
โจทย์คำนวณค่าไฟฟ้า
* หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นม.3 เล่ม 2 สสวท. หน้า 111
แนวคิด: สังเกตรูปตัวอย่างใบแจ้งค่าไฟฟ้า และวิเคราะห์เพื่อระบุ
ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าบริการรายเดือน ค่าไฟฟ้าผันแปร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยใช้สูตรคำนวณค่าไฟฟ้า ดังนี้
บ้านหลังหนึ่งมีใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเดือนธันวาคม 2561 จากการไฟฟ้านครหลวง ดังภาพ
โดยบ้านหลังนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าประเภทอัตราปกติเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
เจ้าของบ้านหลังนี้จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าใด จงแสดงการหาค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน+ค่าบริการรายเดือน+ค่าไฟฟ้าผันแปร+ภาษีมูลค่าเพิ่ม

## Slide 84
เฉลยคำถามชวนคิด
โจทย์คำนวณค่าไฟฟ้า
>>พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปทั้งหมด<<
= เลขอ่านครั้งหลัง – เลขอ่านครั้งก่อน
= 18,732 – 18,507
= 225 หน่วย
หาค่าพลังงานไฟฟ้า ดังนี้
150 หน่วยแรก 3.2484 x 150 = 487.2600 บาท
75 หน่วยถัดไป 4.2218 x 75 = 316.6350 บาท
รวมค่าไฟฟ้า 487.2600 + 316.6350 = 803.8950 บาท
นั่นคือ ค่าไฟฟ้าฐาน เท่ากับ 803.895 บาท
>>ค่าบริการรายเดือน<< เท่ากับ 38.22 บาท
>>ค่าไฟฟ้าผันแปร<< = -0.1590 บาท ต่อหน่วย
= -0.1590 บาทต่อหน่วย x 225 หน่วย
= -35.775 บาท
นั่นคือ ค่าไฟฟ้าผันแปร เท่ากับ -35.775 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
= 803.895 + 38.220 + (-35.775) บาท เท่ากับ 806.340 บาท
>>เงินที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<<
= () x 806.34 = 56.44 บาท
= 56.44 บาท
ดังนั้น รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 806.34 + 56.44 เท่ากับ 862.78 บาท

## Slide 85
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องคำนึงถึงค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบไฟฟ้าแต่ละประเทศมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าแตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเหมือนกับประเทศจีน 220 โวลต์ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลต์ ดังนั้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องใช้ให้ตรงกับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ถ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าที่ระบุไว้ จะทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทนได้ ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเกิดความร้อนสูง ซึ่งอาจชำรุดเสียหายหรือเกิดไฟไหม้ได้ แต่ถ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าที่ระบุไว้ให้กระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการ เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นก็จะไม่ทำงาน
ตารางแสดงค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
ในแต่ละประเทศ

## Slide 86
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
* อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://www.pea.co.th/
ภาพแสดง Infographic เกี่ยวกับ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

## Slide 87
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
* อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://www.pea.co.th/
ภาพแสดง Infographic เกี่ยวกับ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

## Slide 88
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องคำนึงถึงความประหยัด เนื่องจาก
ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน คิดจากพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด
ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและระยะเวลาที่เราใช้
งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น
ดังนั้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัด จึงควรพิจารณากำลังไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ควรเปิดเฉพาะเวลาใช้งานเท่านั้น และควรถอดปกหรือ
เต้าเสียบ เมื่อไม่ได้ใช้งานการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง

## Slide 89
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
* อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://www.pea.co.th/
ภาพแสดง Infographic เกี่ยวกับ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

## Slide 90
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
บทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

## Slide 91
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
(ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 หน้า 117 สสวท.)
เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ถูกต้อง เครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง
 1.1 วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยถ่านไฟฉายและหลอดไฟฟ้าที่เหมือนกัน 3 ดวง
คือ a b และ c เมื่อหลอดไฟฟ้า b ขาด ถ้าวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
คร่อมหลอดไฟฟ้า a และหลอดไฟฟ้า c ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้แตกต่างกัน
 1.2 จากวงจรไฟฟ้าข้อ 1.1 ถ้าหลอดไฟฟ้า c ขาด
เมื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านหลอดไฟฟ้า
a และหลอดไฟฟ้า b ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้
มีค่าเป็นศูนย์

## Slide 92
1.1 วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยถ่านไฟฉายและหลอดไฟฟ้าที่เหมือนกัน 3 ดวง คือ a b และ c
เมื่อหลอดไฟฟ้า b ขาด ถ้าวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมหลอดไฟฟ้า a และหลอดไฟฟ้า c
ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้แตกต่างกัน
ไม่ถูกต้อง เพราะหลอดไฟฟ้าทั้ง 3 ดวงที่เหมือนกันจะมีความต้านทานไฟฟ้า เท่ากัน เมื่อหลอดไฟฟ้า b ขาด
จะเสมือนหลอดไฟฟ้า a และ c ต่ออนุกรมกัน กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านจะเท่ากัน และจากความสัมพันธ์
V = IR เมื่อค่าความต้านทานไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า a และ c เท่ากัน
ทำให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดคร่อมหลอดไฟฟ้า a และ c เท่ากัน
 1.2 จากวงจรไฟฟ้าข้อ 1.1 ถ้าหลอดไฟฟ้า c ขาด เมื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านหลอดไฟฟ้า a
และหลอดไฟฟ้า b ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าเป็นศูนย์
ถูกต้อง เพราะหลอดไฟฟ้า c ต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้า a และ b แบบอนุกรม ถ้าหลอดไฟฟ้า c ขาดก็จะทำให้วงจรไฟฟ้า
เป็นวงจรเปิด ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร จึงไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้า a และ b
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน

## Slide 93
เขียนเครื่องหมาย  หน้าวงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง
และเขียนเครื่องหมาย × หน้าวงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง






ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
(ที่มา: หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 หน้า 117 สสวท.)

## Slide 94
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน
เขียนเครื่องหมาย  หน้าวงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง
และเขียนเครื่องหมาย × หน้าวงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง

## Slide 95
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (electronic component)
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้ามีวงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างก็มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในวงจรไฟฟ้า เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ตามต้องการ

## Slide 96
ตัวอย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุม
การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้า
>>> ตัวต้านทาน
>>> ไดโอด
>>> ตัวเก็บประจุ
>>> ทรานซิสเตอร์
ภาพแสดง การต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในแผงวงจรไฟฟ้า
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (electronic component)

## Slide 97
หน้าที่ของตัวต้านทาน (resistor)
ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจร โดยเมื่อค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงขึ้น ปริมาณกระแสไฟฟ้า
ในวงจรจะมีค่าลดลง ตัวต้านทานเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีขั้ว การสลับ
ขาของตัวต้านทานที่ต่อในวงจรไฟฟ้า
จะไม่มีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ตัวต้านทานจะมีค่าความต้านทาน ซึ่งมีหน่วยเป็นโอห์ม ()

## Slide 98
การที่ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจร จึงสามารถนำตัวต้านทานมาต่ออนุกรมกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีค่ามากเกินไป จนเกิดความเสียหายแก่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ในวงจรไฟฟ้าได้
ตัวต้านทานเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวต้านทานคงที่และตัวต้านทานแปรค่าได้ ซึ่งสามารถอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวต้านทานคงที่ได้จาก แถบสีรอบตัวต้านทาน ส่วนตัวต้านทานแปรค่าได้ จะระบุค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงสุดไว้บนตัวต้านทานนั้น ๆ
หน้าที่ของตัวต้านทาน (resistor)

## Slide 99
ประเภทของตัวต้านทาน (resistor)
ตัวต้านทานคงที่เป็นตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง การเขียนตัวต้านทานคงที่ในแผนภาพวงจรไฟฟ้าใช้สัญลักษณ์ในวงจรคือ
ตัวต้านทานแปรค่าได้เป็นตัวต้านทานที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการหมุนปุ่มปรับค่าเพิ่มหรือลดค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ต้องการ ตัวต้านทานแปรค่าได้ใช้สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าคือ

## Slide 100
ตัวต้านทานไฟฟ้า (ชนิดตัวต้านทานคงที่)
แถบที่ 1 2 3 4
สามารถอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าได้จากแถบสีบนตัวต้านทานคงที่ โดยทั่วไป
ตัวต้านทานคงที่จะมีแถบสี 4 แถบ แสดงดังภาพ แต่บางตัวอาจมี 5 แถบ และ 6 แถบ
เพื่อเพิ่มความละเอียดของค่าความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งมีค่าความต้านทานไฟฟ้าอ่านได้
จากรหัสสีดังตาราง

## Slide 101
การอ่านตัวต้านทานไฟฟ้า (ชนิดตัวต้านทานคงที่)
สี | แถบที่ 1 | แถบที่ 2 | แถบที่ 3 (ตัวคูณ) | แถบที่ 4 (ค่าความ คลาดเคลื่อน)
ดำ | 0 | 0 | 1 | -
น้ำตาล | 1 | 1 | 10(101) | -
แดง | 2 | 2 | 100(102) | -
ส้ม | 3 | 3 | 1,000(103) | -
เหลือง | 4 | 4 | 10,000(104) | -
เขียว | 5 | 5 | 100,000(105) | -
สี | แถบที่ 1 | แถบที่ 2 | แถบที่ 3 (ตัวคูณ) | แถบที่ 4 (ค่าความ คลาดเคลื่อน)
น้ำเงิน | 6 | 6 | 1,000,0000(106) | 
ม่วง | 7 | 7 | 10,000.000(107) | 
เทา | 8 | 8 | 100,000,000(108) | 
ขาว | 9 | 9 | 1,000,000,000(109) | 
ทอง | - | - | - | +5%
เงิน | - | - | - | +10%
ตาราง รหัสแถบสีของตัวต้านทานคงที่แบบ 4 แถบสี

## Slide 102
ตาราง ตัวอย่างการอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้า
แถบสี |  |  |  |  | การอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้า
 | เขียว | น้ำเงิน | เหลือง | ทอง | 
ตัวเลข | 5 | 6 | X104 | +5% | ค่าความต้านทานไฟฟ้าคือ 560,000 โอห์มหรือ 560 กิโลโอห์ม มีความคลาดเคลื่อน 5% ของ 560 กิโลโอห์ม ซึ่งมีค่า 28 กิโลโอห์ม แสดงว่า ค่าความต้านทานไฟฟ้ามีค่าใดค่าหนึ่งในช่วง 560+28 คือ 532 - 588 กิโลโอห์ม
การอ่านตัวต้านทานไฟฟ้า (ชนิดตัวต้านทานคงที่)

## Slide 103
ตัวต้านทานไฟฟ้า (ชนิดตัวต้านทานแปรค่าได้)
แกนหมุนเพื่อเปลี่ยนค่าความต้านทาน
วัสดุที่ใช้ ไวน์วาวด์
1,2,3 ขาต่อใช้งาน
2
3
ตัวต้านทานแปรค่าได้ ประกอบด้วยขา 3 ขา
ในการใช้งานตัวต้านทานแปรค่าได้สามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าจากค่าต่ำสุด คือ 0 โอห์ม ไปยังค่าสูงสุดตามที่กำหนดไว้ เช่น ตัวต้านทานแปรค่าได้ขนาด 10 กิโลโอห์ม จะสามารถเปลี่ยนค่าจาก 0 โอห์ม ถึง 10 กิโลโอห์มได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวต้านทานแปรค่าได้ สามารถนำมาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในลักษณะเป็นปุ่มหมุน เพื่อปรับลดหรือเพิ่มความต้านทานไฟฟ้า เช่น ปุ่มปรับความดังของเสียงใน
เครื่องเสียง ปุ่มปรับระดับความร้อนของเตารีด ปุ่มปรับความสว่างในวงจรหรี่ไฟ (dimmer)
ภาพแสดง ขาของตัวต้านทานแปรค่าได้
1

## Slide 104
ปุ่มปรับความดังของเสียง
ในเครื่องเสียง
ตัวอย่างการใช้งานตัวต้านทานแปรค่าได้ในชีวิตประจำวัน
ปุ่มปรับความร้อน
ของเตารีด
ปุ่มปรับความสว่าง
ในวงจรหรี่ไฟ
ตัวต้านทานไฟฟ้า (ชนิดตัวต้านทานแปรค่าได้)

## Slide 105
ไดโอด (diode)
ไดโอด ทำหน้าที่ ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียว
ไดโอด ทำมาจาก สารกึ่งตัวนำ มีรูปร่างหลายลักษณะ
ไดโอด เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั้ว
ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียว โดยกระแสไฟฟ้า
จะผ่านได้ เมื่อต่อขั้วบวกของไดโอดเข้าทางขั้วบวกของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าสูง และต่อขั้วลบของ
ไดโอดเข้าทางขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
โดยขั้วบวกของไดโอดเรียกว่า ขั้วแอโนด (Anode)
และขั้วลบของไดโอดเรียกว่า ขั้วแคโทด (Cathode)

## Slide 106
การระบุขั้วของไดโอด สามารถสังเกตได้จากแถบคาดสีที่ปลายหนึ่งซึ่งแสดงขาลบ และขาด้านตรงข้ามคือขาบวก
สัญลักษณ์ของไดโอดในวงจรไฟฟ้าคือ
ซึ่งจะใช้ลูกศรสามเหลี่ยม เพื่อแสดงทิศทางของ
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านไดโอด โดยกระแสไฟฟ้า
จะเคลื่อนที่จากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทด
ภาพแสดง สัญลักษณ์และการระบุขาของไดโอด
ไดโอด (diode)

## Slide 107
ไดโอดเปล่งแสง (light emitting diode: LED)
นอกจากนี้ยังมีไดโอดที่สว่างได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน เรียกว่า ไดโอดเปล่งแสง
(light emitting diode : LED) ใช้สัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าคือ
โดยขั้วของไดโอดเปล่งแสง พิจารณาจากความยาวของขาหรือขอบที่มีรอยบาก
ขายาวเป็นขาบวกที่ต่อจากขั้วบวกหรือขั้วแอโนด และขาสั้นซึ่งอยู่ด้านเดียวกับ
ขอบบากเป็นขาลบที่ต่อจากขั้วลบหรือขั้วแคโทด ทั้งนี้การใช้งานไดโอดและ
ไดโอดเปล่งแสงจะต้องใช้กับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสม
ไดโอดเปล่งแสงสามารถนำไปใช้บอกสถานะการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและใช้เป็นตัวแสดงผลด้วย เช่น แสดงสถานะการเปิดหรือปิดของคอมพิวเตอร์ ใช้แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์ในป้ายโฆษณาและป้ายแสดงข้อมูลต่าง ๆ
ขาบวกหรือ
ขาแอโนด
ขาลบหรือ
ขาแคโทด
ภาพแสดง การระบุขาของไดโอดเปล่งแสง

## Slide 108
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บางครั้งเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (condenser) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร ดังนั้นตัวเก็บประจุ (capacitor) ทำหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า ความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ เรียกว่า ความจุไฟฟ้า (capacitance) มีหน่วยเป็นฟารัด (F) โดยตัวเก็บประจุบางชนิดมีความจุคงที่และบางชนิดสามารถปรับค่าความจุได้
ตัวเก็บประจุ (capacitor)
สัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุคือ หรือ หรือ

## Slide 109
หลักการทำงานของตัวเก็บประจุ (capacitor)
เมื่อต่อตัวเก็บประจุที่ยังไม่ได้ต่อกับถ่านไฟฉายเข้ากับไดโอด
เปล่งแสงพบว่า ไดโอดเปล่งแสงไม่สว่าง นั่นคือไม่มีประจุไฟฟ้าเก็บอยู่ในตัวเก็บประจุ จึงไม่มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านไดโอดเปล่งแสง
แต่เมื่อต่อตัวเก็บประจุที่ต่อกับถ่านไฟฉายแล้วเข้ากับไดโอดเปล่งแสงพบว่า ไดโอดเปล่งแสงจะสว่างชั่วขณะหนึ่งแล้วดับนั่นคือเมื่อต่อตัวเก็บประจุกับถ่านไฟฉายจะมีประจุไฟฟ้าเก็บอยู่ในตัวเก็บประจุ และเมื่อต่อตัวเก็บประจุกับไดโอดเปล่งแสง ตัวเก็บประจุ จะคายประจุไฟฟ้าออกมา ทำให้มีกระแสไฟฟ้าจากตัวเก็บประจุเคลื่อนที่ผ่านไปยังไดโอดเปล่งแสง

## Slide 110
การเก็บและคายประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุมีทั้งชนิดมีขั้วและชนิดไม่มีขั้ว ดังนั้นการต่อ
ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้า จึงต้องต่อให้ถูกขั้ว ซึ่งเราสามารถสังเกต
ขั้วของตัวเก็บประจุได้ เมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ตัวเก็บประจุจะรับประจุไฟฟ้าเข้ามาเก็บในตัว เรียกว่า การประจุ (charging) และเมื่อนำลวดตัวนำหรือตัวต้านทานมาต่อคร่อม
ขั้วของตัวเก็บประจุที่มีประจุไฟฟ้าอยู่ ตัวเก็บประจุจะคายประจุไฟฟ้าออกมา เรียกว่า การคายประจุ (dischagng) โดยตัวเก็บประจุสามารถนำมาใช้ในการเก็บประจุไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆ
เช่น ไฟให้แสงสว่างในห้องโดยสารรถยนต์ ซึ่งใช้ตัวเก็บประจุที่อยู่ในวงจรหน่วงเวลาทำให้ไฟในห้องโดยสารสว่างอยู่ เมื่อปิดประตูรถ และใช้ในแฟลชของกล้อง

## Slide 111
ทรานซิสเตอร์ (transistor)
ทรานซิสเตอร์ ทำมาจากสารกึ่งตัวนำประกอบด้วยขา 3 ขา คือ
ขาเบส (base: B) ขาอิมิตเตอร์ (emitter: E) และขาคอลเล็กเตอร์ (collector: C)
ทรานซิสเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดเอ็นพีเอ็น (NPN) และชนิดพีเอ็นพี (PNP)
ซึ่งทรานซิสเตอร์ทั้งสองชนิดใช้สัญลักษณ์ในวงจรคือ
ภาพแสดง ทรานซิสเตอร์
อ้างอิงจาก: https://learn.sparkfun.com/tutorials/transistors/all
สัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์จะแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้า โดยทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็นกระแสไฟฟ้า
จะเคลื่อนที่ออกจากทรานซิสเตอร์ทางขาอิมิตเตอร์ ส่วนทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี
กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่เข้าทรานซิสเตอร์ทางขาอิมิตเตอร์

## Slide 112
การทำงานของทรานซิสเตอร์ (transistor)
การต่อทรานซิสเตอร์เข้าไปในวงจรไฟฟ้า ถ้าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาเบสและขาอิมิตเตอร์ไม่เหมาะสม ทรานซิสเตอร์จะไม่ทำงาน ทำให้วงจรไฟฟ้าเปิด
จึงไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจรนั้น ไดโอดเปล่งแสงจึงไม่สว่าง แต่ถ้าป้อนกระแสไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ผ่านขาเบส เมื่อปรับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาเบสและขาอิมิตเตอร์ให้เหมาะสม โดยมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าค่าหนึ่ง ทรานซิสเตอร์จะเริ่มทำงน ทำให้วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรปิดจึงมีกระแสไฟฟ้าในวงจรนั้น ไดโอดเปล่งแสงจึงสว่าง
ดังนั้นทรานซิสเตอร์ (transistor) ทำหน้าที่ควบคุมการปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านขาเบส โดยมีความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขาเบสและขาอิมิตเตอร์ที่เหมาะสม เมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานจะสามารถควบคุม การปิด หรือเปิดวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าปริมาณมากให้เคลื่อนที่ผ่าน ขาคอลเล็กเตอร์และอิมิตเตอร์ได้

## Slide 113
ทรานซิสเตอร์ (Transistor)
โดยทั่วไปทรานซิสเตอร์เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในวงจรไฟฟ้า
พื้นฐานได้มากมาย เช่น เครื่องขยายเสียงที่ใช้
วงจรขยายเสียง ไฟกะพริบจราจรที่ใช้วงจรไฟ
กะพริบ ไฟถนนที่วงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสง
ตลอดจนเครื่องวัดความชื้นในดินที่ใช้วงจร
ตรวจสอบความชื้น

## Slide 114
สรุปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ | ตัวต้านทาน (Resistor) | ไดโอด (Diode) | ตัวเก็บประจุ (Capacitor) | ทรานซิสเตอร์ (Transistor)
หน้าที่ | ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจร | ให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านทางเดียว | เก็บและคาย ประจุไฟฟ้า | เป็นสวิตช์อัตโนมัติปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า
สัญลักษณ์ |  |  |  | 

## Slide 115
การออกแบบวงจรไฟฟ้าให้ทำงานได้ตามต้องการในบางครั้งจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นพร้อมกันจึงมีการประดิษฐ์วงจรรวม (integrated circuit) หรือเรียกว่า ไอซี (IC)
วงจรรวม (integrated circuit)
ซึ่งภายในจะมีวงจรหรือส่วนของ
วงจรขนาดเล็กที่รวบรวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด ตัวต้านทานลงบนชิพ (chip) ที่สร้างจากซิลิกอน โดยไอซีหนึ่งๆ อาจมีวงจรที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพียงไม่กี่ชิ้นไปจนถึงหลายร้อยชิ้นส่วน แต่ใช้พื้นที่น้อย เราจึงนำไอซีมาต่อในวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ เช่น สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์

## Slide 116
บทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
- พลังงานไฟฟ้า (electric energy)
- กำลังไฟฟ้า (electric power)
- ตัวต้านทาน (resistor)
- ไดโอด (diode)
- ตัวเก็บประจุ (capacitor)
- ทรานซิสเตอร์ (transistor)
สรุปคำศัพท์ท้ายบท

## Slide 117
- คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
- ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลอ้างอิงจาก

## Slide 118
หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ไฟฟ้า